## Slide 1
一. 诊断实施UDSONCAN
1 ECU 分类
用于诊断通信的所有数据链路,应直接连接到车辆OBD诊断接口.
依据对故障自检测结果不同的处理方式，电控单元可分为两类：
A 类电控单元：该类电控单元根据自检测结果判断是否产生故障，并存储相应的故障信息；
B 类电控单元：该类电控单元根据自检测结果判断是否产生故障，并将故障的状态信息通过总线发送给A 类电控单元。A 类电控单元视为B 类电控单元的主节点。故障信息的存储由主节点完成。
依此策略, BCM规划为A类, 挂接在其LIN BUS上的ECU可可为B类.

## Slide 2
二. UDSONCAN诊断协议
2 诊断协议
A 类电控单元应支持可与测试工具交互的诊断通信协议。诊断通信协议推荐采用基
于CAN 总线的统一诊断服务（UDSonCAN）。有关基于CAN 总线的统一诊断服务的要求，参考ISO15765-3.
B 类电控单元，可以不支持诊断通信协议。
接入LIN 网络的主节点，应为A 类电控单元；接入LIN 网络的从节点，应为B 类电
控单元。接入多路CAN 总线的电控单元，应选择速率最高的CAN 总线进行诊断通信。
但是对于此项目 , BCM作为网关, 连接了多个网段的ECU, 外部设备只能通过其中一个网段 对该 ECU进行诊断操作, 推荐选择路由工作量较低的网段.

## Slide 3
三. 诊断需求定义说明
3.1 自诊断需求
所有ECU 都应持续地进行故障自诊断，以监控运行状态下的异常事件（错误）。故障自诊断包括两种：初始化阶段自诊断及持续运行时的自诊断。
3.2 故障自诊断范围
故障自诊断的范围，应包含但不限于如下所列内容：
ECU 内部异常情况； 网络通信异常情况； 输入/输出线路的开路或短路情况；
超出线路正常运行范围的错误信号； 迫使系统以失效安全模式运行的情况。
3.3 故障记录
当ECU 检测到一个故障时，其将在存储器中存储对应的一个代码，此代码被称为诊断故障代码。除诊断故障代码外，ECU 还可能存储与此故障相关的故障状态、快照信息及扩展信息。
3.4 故障类型-故障代码格式
诊断故障代码由3 个字节组成：故障代码高字节、故障代码低字节及故障代码失效类型。前两个字节代表发生故障的对象，而第三个字节代表故障失效类型信息。有关故障代码组成的详细定义，请参考ISO15031-6 .所有法规相关的故障代码必须符合此标准的定义。
3.5 故障自恢复策略, 具体的故障自恢复策略应在ECU的诊断文件描述
3.6 当检测到某个可能引起危险的故障时, ECU必须采取必要的措施以保证部件及整车安全,具体采取的措施(危险警报声光提示等 )及其激活/关闭准则 需在ECU的诊断文件中描述.

## Slide 4
3.7支持的UDS服务
DIAGNOSTIC SERVICE |  | session@APPLICATION SOFTWARE |  |  |  | session@BOOTLOADER |  |  | 
SERVICE NAME | SID | DEFAULT |  | EXTENDED |  | DEFAULT |  | PROGRAMMING | 
 |  | PHYS | FUNC | PHYS | FUNC | PHYS | FUNC | PHYS | FUNC
DiagnosticSessionControl | $10 | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √
EcuReset | $11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
SecurityAccess | $27 | × | × | √ | × | × | × | √ | ×
CommunicationControl | $28 | × | × | √ | √ | × | × | × | ×
TesterPresent | $3E | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ControlDTCSetting | $85 | × | × | √ | √ | × | × | × | ×
ReadDataByIdentifier | $22 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | ×
WriteDataByIdentifier | $2E | × | × | √ | × | × | × | √ | ×
ClearDiagnosticInformation | $14 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | ×
ReadDTCInformation | $19 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | ×
InputOutputControlByIdentifier | $2F | × | × | √ | × | × | × | × | ×
RoutineControl | $31 | × | × | √ | × | × | × | √ | ×
RequestDownload | $34 | × | × | × | × | × | × | √ | ×
RequestUpload | $35 | × | × | × | × | × | × | × | ×
TransferData | $36 | × | × | × | × | × | × | √ | ×
RequestTransferExit | $37 | × | × | × | × | × | × | √ | ×

## Slide 5
3.8 支持的DTC MASK
Bit Field 位场 | Bit Description 描述 | Bit State Definition 位状态定义 | Supported by ECU1 ECU支持1 | Remarks 备注
0 | Test failed 测试失效 | 0=False 1=True | M | 
1 | Test failed this operation cycle 本运行周期测试失效 | 0=False 1=True | U | 
2 | Pending DTC 等待DTC | 0=False 1=True | M | 
3 | Confirmed DTC 确认DTC | 0=False 1=True | M | 
4 | Test not completed since last clear 上次清零后测试未完成 | 0=False 1=True | U | 
5 | Test failed since last clear 上次清零后测试失效 | 0=False 1=True | U | 
6 | Test not completed this operation cycle 本运行周期测试未完成 | 0=False 1=True | U | 
7 | Warning indicator requested 警告指示位请求 | 0=False 1=True | U | 

## Slide 6
四-1可诊断的功能-ECU 内部异常情况
№ | 诊断失效功能 Subtype Description | DTC | 
1 | EEPROM读写失效 | 0x900146 | 
2 | ECU PIN未编程 | 0x900251 | 
3 | 板上继电器对电源短路或者开路 | 0x90??15 | 
4 | 板上继电器对地短路 | 0x90??11 | 
5 | 雨量传感器内部故障 | 0x90B096 | 
6 | 光传感器内部故障 | 0x90B196 | 

## Slide 7
四-2:输入/输出线路的开路或短路情况
№ | 诊断失效功能 Subtype Description | Failure Type Byte DTC Failure Subtype | 
1 | 组合开关灯光手柄开关故障 | 0x900808 | 
2 | 组合开关雨刮手柄开关故障 | 0x900908 | 
3 | 其它轻触开关卡滞故障 | 0x900?08 | 
4 | 外置继电器对电源短路或者开路 | 0x90??11 | 
5 | 外置继电器对地短路 | 0x90??96 | 
6 | 外置继电器端子脱落或者继电器内部故障 | 0x90??04 | 
7 | 灯泡/电机负载/损坏 | 0x900?01 | 
8 | 灯泡/电机负载开路 | 0x900?13 | 
9 | 灯泡/电机负载对地短路故障 | 0x900?12 | 

## Slide 8
四-3:超出线路正常运行范围的错误信号
№ | 诊断失效功能 Subtype Description | Failure Type Byte DTC Failure Subtype | 
1 | 电池电压过低(<7v) | 0X900516 | 
2 | 电池电压过高(>17v) | 0X900517 | 

## Slide 9
四-4 网络通信异常情况
№ | 诊断失效功能 Subtype Description | Failure Type Byte DTC Failure Subtype | 
1 | LIN bus off failureLIN总线通信故障 | 0xC01?88 | 
2 | Lost communication with ECU与某ECU失去通信 | 0xC02?87 | 
3 | CAN NM limphome indication | 0xC03087 | 
4 | CAN总线通信故障CAN bus off failure | 0xC04088 | 

## Slide 10
五. Network Layer(ISO15765-2)参数
Symbol 符号 | Min 最小值 | Max/Timeout 最大值/超时时间 | Unit 单位
P2Server | 0 | 50 | ms
P2*Server | 0 | 2000 | ms
S3Server | —— | 5000 | ms
Parameter | Bootloader | Application | OBD
N_As | 25ms(time out) | 70ms(time out) | 25ms(time out)
N_Ar | 25ms(time out) | 70ms(time out) | 25ms(time out)
N_Bs | 75ms(time out) | 150ms(time out) | 75ms(time out)
N_Br | (N_Br + N_Ar) < 50 ms | (N_Br + N_Ar) < 70 ms | (N_Br + N_Ar) < 25 ms
N_Cs | (N_Cs + N_As) < 50 ms | (N_Cs + N_As) < 70 ms | (N_Cs + N_As) < 50 ms
N_Cr | 150ms(time out) | 150ms(time out) | 150ms(timeout)
Blocksize (BS) | 0 | 8 | 0
STmin | <=1ms | <30ms | <30ms
N_WFTmax | 0 | 0 | 5
支持上述服务的数据流, 一般 选择Normal Addressing模式,参考SO15765-2